## Slide 1: Bitsel Operatörler

## Slide 2: ~ Operatörü

## Slide 3
Bilgisayarda int tipinden sayılar 32 bitlik (ikili sayıtlama sisteminin haneleri) bellek adresinde tutulur. long tipi tamsayılar ise 64 bitlik bellek adresinde tutulurlar. Örneğin, 5 sayısının ikili sistemdeki temsili 101 dır. 16 sayısının temsili ise 10000 dır
Negatif tamsayılar, ikili sistemde ikinin tümleyeni biçiminde temsil edilir. Örneğin, 35 sayısının ikili sistemdeki temsili olan (00100011 )2 sayısının iki tabanına göre tümleyenini bulmak için, önce onu 32 bitlik adresine yazarız. Sonra adresteki hanelerde 1 olanları 0, 0 olanları 1 yaparız. En sonunda 2 tabanına göre çıkan sayıya 1 ekleriz:

## Slide 4
35 = 0010 0011
~35 = 1101 1100 (-36 fakat pozitif eşleniği 220)
~35 +1 = 1101 1101
İkinin tümleyeninde -2n-1 ile 2n-1 – 1 aralığı kadar sayı tanımlanabilir.
İki tabanına göre temsilde en soldaki bit (32-inci hane) işaret bitidir. Bu hanede 1 varsa sayı negatif; 0 varsa pozitiftir. Sistem negatif sayıları yukarıdaki gibi 2 nin tümleyeni olarak belleğe yazar. Tabii, negatif bir tamsayının ters işaretlisini bulmak için, yukarıdaki işlemlerin terslerini yapar. Bu demektir ki -35 sayından +35 sayısını elde etmek için, önce ikili temsilinden 1 çıkarır. Çıkan sayı ~35 olacaktır. Buradan, her hanedeki 0 ları 1, 1 leri 0 yaparak +35 sayısını bulur.
Kısaca N = -(N+1) olur.

## Slide 5: >>> vs >>
>>> İmzasız Sağa Kaydırma Operatörü
>> İmzalı Sağ Kaydırma Operatörü
İkisinin en büyük farkı imzayı taşımalarıdır. (İlk negatif/pozitif olduğunu gösteren biti)
>>> işaret bitini de kaydırır.

## Slide 6
-11>>2
//11 için
//0000 1011 11 yaz
//1111 0101 -11 (tildasını al 1 topla)
//1111 1101 5 fakat ikilik tabandaki negatif eşitliği -3
-19>>2
//19 için
//0001 0011 19
//1110 1101 -19
//1111 1011 11 (-5)